Cabin Air Installation Instructions

General Motors Instructions

Estimated installation time (minutes) : 3

Cabin air filter is located in the rear of glove box (compartment in back in glove box)

1.  •    Open glove-box

2.  •    In the rear of the glove-box is an access door - open it

3.  •    Open the cabin air cover and pull out the first cabin air filter.

4.  •    Reach into the housing and slide the other filter to the opening and remove.

5.  •    Install the two new filters - make sure the air direction arrows are pointing in the right direction.

524161

Mode d’installation des filtres d’habitacle

Véhicules General Motors

Durée d’installation estimée (en minutes) : 3

Les filtres d’habitacle sont situés derrière la boîte à gants (compartiment derrière la boîte à gants).

1. •    Ouvrez la boîte à gants.

2. •    À l’arrière de la boîte à gants se trouve un volet d’accès; ouvrez-le.

3. •    Ouvrez le couvercle des filtres d’habitacle et dégagez le premier filtre.

4. •    Enfoncez la main dans le boîtier et coulissez le second filtre vers l’ouverture et déposez-le.

5. •    Installez les deux filtres neufs, en vous assurant que les flèches de direction de l’air sont dirigées dans le bon sens.

524161

Instrucciones para la instalación de los filtros de aire de la cabina

Instrucciones para los vehículos General Motors

Duración estimada de la instalación (en minutos) : 3

Los filtros de aire de la cabina están situados por detrás de la guantera (compartimiento en la parte posterior de la guantera)

1. •   Abra la guantera.

2. •   En la parte posterior de la guantera, hay una puerta de acceso; ábrala.

3. •   Abra la cubierta de los filtros de aire de la cabina y quite el primer filtro de aire.

4. •   Introduzca su mano dentro de la caja protectora y deslice el otro filtro hacia la abertura y quítelo.

5 •    Instale los dos filtros nuevos; asegúrese de que las flechas de dirección del aire estén apuntando hacia la dirección correcta.

524161

14-1023920